OBRAZLOŽITEV PLANA INVESTICIJ –

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOLGA POLJANA

2008:  Univerzalni granulator bomo kupili s sredstvi oprostitve okoljske dajatve iz leta 2007 in 2008. Gre za stroj, ki omogoča granuliranje (t.j., mletje na določeno granulacijo, katero se da regulirati z nastavljanjem razdalj med lamelami v rešetki) različnih vrst odpadkov. Npr.: za granuliranje šredirane, lahke frakcije preostanka odpadkov (za potrebe priprave sekundarnega goriva);  za granuliranje šrediranega, odpadnega pohištvenega in stavbnega lesa (za potrebe priprave sekundarnega goriva); za granuliranje PET ločeno zbrane in presortirane embalaže (cena na trgu za tako pripravljeno surovino je dvakrat višja od baliranega PET-a, gostota je okoli trikrat večja, torej je transport cenejši); za granuliranje drugih presortiranih vrst plastike (HDPE, PP, PS); za granuliranje kuhinjskih odpadkov iz gostinstva preden se jih vgradi v kompostno gredo (zahteva zakonodaje); granulirati  je možno tudi pločevino, gumo, manjše elektromotorje, kondenzatorje, električne kable idr. - izvajanje teh aktivnosti odvisna od razmer na trgu itd. V širitev odlagališča ali v grajene objekte v tem trenutku nima smisla vlagati (če bomo ostali center 3. reda, bomo širitev odlagališča izvajali na način kot dosedaj, t.j. s sredstvi amortizacije, dokler nam bo pač dovoljeno; če pa bo prižgana zelena luč za pridobitev statusa centra 2. reda in bomo potencialno servisirali tudi postojnsko in idrijsko odpadkovno subregijo, bodo sredstva za investicije pričela dotekati predvsem od drugod). Zato je nabava strojev v tem trenutku najpametnejša možna izbira.

2009: Investicije bodo odvisne od dogovarjanj v regiji in/ali od odločitve svetnikov o tem, ali bi naj center za ravnanje z odpadki servisiral tudi postojnsko subregijo ali ne.

Pretekla leta: Investicija v ureditev kompostarne se je izvajala v letu 2007. Opremo za kompostarno smo že imeli nabavljeno od prej, kar pomeni, brez ureditve kompostarne v letu 2007 ta oprema tudi nadalje ne bi mogla biti v uporabi. V taistem letu je prišlo do izpada sredstev iz vipavskega proračuna, ki je prej tri leta dotekal iz naslova vračila dolga ajdovske občine vipavski občini; razmerje vloženih sredstev med občinama lastnicama centra za ravnanje z odpadki se je tako porušilo (sredstva ajdovskega proračuna so iz tega razloga računovodsko vodijo kot negativna, kar pomeni, prej ali slej bi jih itak bilo potrebno zagotoviti). V letu 2007 prav tako ni bilo možno koristiti sredstev iz oprostitve okoljske dajatve. Po drugi strani se je v tem letu vršil intenziven pritisk s strani MOP glede zahtev po zmanjšanju količin biorazgradljivih sestavin znotraj preostanka komunalnih odpadkov katere se odlaga, zato je bila ureditev kompostarne urgentna zadeva tudi s tega stališča.

Pripravil: Igor Madon